## Slide 1: ゼロから始めるプログラミング～IchigoJamでプチ家電制作！？～
https://ichigojam.net/
https://kkobayashi.jp/ichigojamidea/
このプレゼンテーションは CC BY のオープンデータです
出典記載のみで、編集・改変して自由に活用いただけます
福井大学 小林渓太

## Slide 2: プログラミングって 何だろう？

## Slide 3
プログラミングとは．．．
〇コンピューターに人間が意図した処理を行うように指示を与える作業のこと
コンピュータへのお願い！！
コンピュータとのコミュニケーション！！

## Slide 4: どのコンピュータでプログラミングするか？

## Slide 5: というコンピュータを使います！
IchigoJam
今回は

## Slide 6
・福井県生まれの子ども用プログラミング専用パソコン
・教育用のプログラミング言語であるBASIC言語（テキスト型）
・タブレット端末が不要でセンサやサーボモータの制御が楽しめる
・2500円程度
社会で活用されるマイコン（マイクロコントローラ）制御に最も近いプログラミング教材！

## Slide 7: 早速触ってみましょう！ じゅんびスタート！

## Slide 8: テレビ
キーボード
IchigoJamをつないで、スイッチオン
②
①
③
⑥
④
⑤
でんげん
スイッチON

## Slide 9
IchigoJam BASIC
OK
てんめつしているのは、カーソル

## Slide 10: IchigoJamと 話すじゅんびOK！

## Slide 11
IchigoJam BASIC
OK
Ｌ
キーボードで「LEDTUKETE」
と、うってみよう

## Slide 12
IchigoJam BASIC
OK
LEDTUKETE
エンターキー
A

## Slide 13
IchigoJam BASIC
OK
LEDTUKETE
Syntax error
エンターキー
A

## Slide 14
人間
?
LED
TUKETE
Syntax error
（シンタックス エラー）
シラナイ
コトバダナー
（エルイーデー、エンター）

## Slide 15: IchigoJamが 知っているコトバを 話そう！

## Slide 16
LED1
L E D 1 、エンター
D
E
L
1

## Slide 17: 何が起こりましたか？

## Slide 18
人間
!
LED1
*
OK
シッテル！
（オーケー）
（エルイーディー、ワン、エンター）

## Slide 19
LED0
エンターキー
D
E
L
0

## Slide 20
人間
!
LED0
*
OK
シッテル！
（オーケー）
（エルイーディー、ゼロ、エンター）

## Slide 21: IchigoJamと 話すことができた！

## Slide 22: コンピュータ
パソコンに接続したLEDを付けてほしい時
コンピュータが知っている言語を
一言一句間違えないようにしないと伝わらないのがプログラミングの基本
エラー
わかりません。。。
OK!
LEDをつけるね！！
※ちなみにAIは人間が知っている言語をなんとなく理解してお願いができます。
そのため，プログラミングではなくプロンプトと呼びます。

## Slide 23: エルチカロボットをつくろう！
制作その１

## Slide 24
LED1:LED0
半角でコロン
:
;
コロン
セミコロン
ひからせて。けして

## Slide 25
みなさん
OK
LED1:LED0
（さいごに、エンター）
おや？

## Slide 26
LED1:LED0
OK
1
カーソル「上」２回

## Slide 27
LED1:LED0
OK
エンターでもういちど！
1

## Slide 28: 光って→消える なぜうまくいかないのでしょう？

## Slide 29
コンピュータの処理が速すぎて見えない！
IchigoJamに搭載のコンピュータは
1秒に5000万回計算できる
LPC1114 秋月電子から引用

## Slide 30: プログラミング（お願い）をしていこう！

## Slide 31: WAIT = まって

## Slide 32
LED1:WAIT180:LED0
まって
エンター、おしてから
OKとかえるまでなんびょう？

## Slide 33
LED1:WAIT180:LED0
ひかって。３びょうまって。けして
:
;
コロン
セミコロン
WAIT60 で1秒待ってくれます

## Slide 34: じゃあ，1000回ひからせるには？

## Slide 35
LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LEC0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0…
・打つのがとても
大変！
・途中ミスしたら…
*うたなくていいよ

## Slide 36: GOTO = くりかえし
同じことをくりかえして！

## Slide 37: エンター
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT10
スペース
:
;
コロン
セミコロン

## Slide 38: くりかえし
3 GOTO1
1 へ戻る！
F5で実行（RUN）
エンター

## Slide 39: これなら1000回 できそう！

## Slide 40: ちなみに 役立つコマンド

## Slide 41: がめんをきれいに
CLS
F1
F1

## Slide 42: ラン（はしれ！／うごかす）
RUN
F5
F5

## Slide 43: ずっと点めつ！

## Slide 44: とまって！エスケープキー
[ESC]キー

## Slide 45: 点めつできた！ つぎは

## Slide 46: リスト（プログラムみせて）
LIST
おぼえてるよ
F4

## Slide 47: カーソルキーとバックスペースでかいぞう かえたぎょうで「エンター」をおして「F5」
1 LED1:WAIT5
2 LED0:WAIT10
3 GOTO1
F5
カーソルキー
赤字の部分を変えてみましょう

## Slide 48: エルチカロボット できた！
*

## Slide 49: センサやモータを動かしてみよう！
制作その２

## Slide 50
ここの部分！
なんか刺せそうな穴が空いてますね！

## Slide 51: 自分で手軽にセンサやLEDを取りつけられる！

## Slide 52: らぼらとりぃセット

## Slide 53: センサつきライト （光センサ、LED）
どんな仕組み？

## Slide 54
クラクナッタ！
入力
出力
ヒカラセヨウ！
暗くなったら光る街灯はどのような仕組み？

## Slide 55
気づく
おねがいする
センサ
アクチュエータ
キホンのかたち

## Slide 56: 光センサで 明るさをはかろう！

## Slide 57: さいしょから（プログラムクリア）
NEW
いちど
スイッチオフ
でもOK!

## Slide 58
キットで同じパーツを
さがしてみましょう

## Slide 59
カードをうら返して
つないでみましょう

## Slide 60: どうなりましたか？

## Slide 61
OK
900
878
892
903
888
1
光センサが読み取った値
何か数字が出てきた！

## Slide 62: 電気を暗くすると（センサを手で隠すと）、 どうなりましたか？

## Slide 63: 明るい時と暗い時の あたいをせつぞくおためしシートにかいてみよう！

## Slide 64
光センサのあたい
０
９９９
暗い
明るい
電気が
ついている
電気が
消えている
８００～９００
４００～５００

## Slide 65: とまって！エスケープキー
[ESC]キー

## Slide 66: がめんをきれいに
CLS
F1
F1

## Slide 67: いろんなパーツを つないでみよう！

## Slide 68: ワーク ・いろんなパーツをつないでためしてみよう！ ・つないだら値をワークシートにメモしよう！
ちゅうい
パーツのつなぎかたをまちがえるとあつくなります。

## Slide 69: 暗くなったらLEDをつけるオートライト をプログラミングしてみよう！
制作その３

## Slide 70: さいしょから（プログラムクリア）
NEW
いちど
スイッチオフ
でもOK!

## Slide 71
気づく
おねがいする
入力
出力
キホンのかたち
もし，暗くなったら
LEDをつける
カードを見ながら，光センサとLEDを両方つないでみましょう

## Slide 72: IF（もし～ならば）
（もし ○○ ならば、 △△する。そうでなければ□□する。）
IF ○○ THEN △△ ELSE □□
・もし、暗くなったらならば、LEDをつける（LED１）
・そうでなければ、LEDを消す（LED０）

## Slide 73
光センサのもし暗くなったら・・・
は，数字だといくつにするとよい？
暗い
明るい
明るい時
暗いとき
８００くらい
４００くらい
基準値
（しきい値）
光センサの値をどこをさかい目（しきいち）にする？
ワークシートにかいてみましょう。

## Slide 74: IF（もし～ならば）
（もし ○○ ならば、 △△する。そうでなければ□□する。）
IF ○○ THEN △△ ELSE □□
10 A=ANA(2):？A：WAIT30
20 IF A＜ THEN LED1 ELSE LED0
30 GOTO10
RUN
きめた「しきいち」を入れてプログラムしてみましょう
２０ もし光センサの値が○○ より小さいならば、LEDをつける（LED1）。そうでなければ LEDを消す（LED０） 。
Aという箱に光センサ（IN2にさしたセンサ）の値を入れて，ディスプレイに表示させています。

## Slide 75: 手で隠したり，部屋が暗くなったときにうまくLEDが着けばOK！ 暗くなったらLEDをつけるオートライト の完成！

## Slide 76: セーブしたプログラムを 使ってみよう！

## Slide 77: リスト（プログラムみせて）
LIST
おぼえてるよ！（電源OFFで
忘れるよ）
F4

## Slide 78: ほぞん（プログラムかきこみ）
SAVE 0
F3、エンター
F3

## Slide 79
IchigoJamのスイッチ、オフ
OFF

## Slide 80
テレビとキーボードをぬこう
①
②

## Slide 81
ボタンをおしながらスイッチオン！
スイッチON
ボタンを
おしながら
①
②
ボタンをはなして
LEDをみる
③

## Slide 82: このようにプログラムをほぞんし， 身の回りで使用することができる！

## Slide 83: 入力（センサ）と出力（アクチュエータ）の 組み合わせでいろんなものが作れる！

## Slide 84
入力
出力
・暗くなったら光るオートライト
・ボタンを押したら光る懐中電灯
・ボタンを押したら手が上がるクイズ早押しボタン
カードの組み合わせを変えて何ができるか考えてみましょう！

## Slide 85: アイディアワークシートを使って オリジナルプチ家電を作ってみましょう！

## Slide 86: 発表

## Slide 87: プログラミングのポイント
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT10
３ LED１：WAIT10
４ LED０：WAIT１０
順次
反復
上から順番に実行
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT10
３ GOTO1
くりかえして実行
分岐
IF A＜600
THEN LED1
ELSE LED0
場合に分けて実行

## Slide 88: ありがとうございました！